Утверждено: Министерством жилищно-коммунального хозяйства СССР 30.05.85 г. № 191-1-85

Утверждено: Главным государственным санитарным врачом СССР 30.05.85 г. № 3897-85

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО

ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, ДОПУСКАЕМОЕ

ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ В НАКОПИТЕЛЯХ

(НА ПОЛИГОНАХ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

СН 3897-85

(нормативный документ)

1. ВВЕДЕНИЕ

Нормативный документ устанавливает порядок приема и предельные количества промышленных отходов, допускаемые для складирования на полигонах твердых бытовых отходов.

Прием промышленных отходов на основании настоящего нормативного документа разрешается на полигоны твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям "Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов", согласованной с Минздравом СССР 3 августа 1981 г. и утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 21 августа 1981 г. (М., Стройиздат, 1983), "Санитарных правил устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов", № 2811-83, утвержденных зам. Главного государственного санитарного врача СССР 16 мая 1983 г.

2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВА, САНИТАРНЫЕ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНЫ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Основное условие возможности приема промышленных отходов на полигоны твердых бытовых отходов - соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод).

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с твердыми бытовыми отходами, должны отвечать следующим технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.

Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки.

Промышленные отходы IV класса опасности, принимаемые без ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) токсичных веществ на уровне фильтра из твердых бытовых отходов (ТБО), а по интегрирующим показателям - биохимической потребностью в кислороде (БПК20) и химической потребностью в кислороде (ХПК) - не выше 300 мг/л, имеют однородную структуру с размером фракций менее 250 мм. Перечень отходов приведен в таблице 1 (приложение 1).

Промышленные отходы IV и III классов опасности, принимаемые в ограниченном количестве (не более 30% от массы твердых бытовых отходов) и складируемые совместно с бытовыми, характеризуются содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из ТБО и значениями БПК20 и ХПК 4000 - 5000 мг/л О2 (близки по этим показателям фильтрату из ТБО). Перечень отходов приведен в таблицах 2 и 3 (приложение 1).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

НА ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

3.1. Промышленные предприятия, имеющие неутилизируемые токсичные отходы IV и III классов опасности, получают разрешение на их вывоз на полигон твердых бытовых отходов в местных санитарно-эпидемиологических станциях и инспекции пожарной охраны.

Вопрос о количестве указанных отходов, принимаемых на полигон твердых бытовых отходов, решается коммунальными органами исходя из местных условий: наличия площадей для складирования, обеспеченности машинами и механизмами.

3.2. Список (перечень) обслуживаемых предприятий с указанием, какие отходы и в каких количествах от них разрешено принимать, утвержденный городским управлением коммунального хозяйства, передается на полигон.

За соответствием состава фактически вывозимых промышленных отходов данным, представленным в местные санэпидстанции для получения разрешения на их вывоз на полигон, несет ответственность промышленное предприятие.

На каждую партию вывозимых на полигон промышленных отходов предприятие оформляет справку. Форма справки дана в приложении 2. Справка, подписанная представителями предприятия, сдающего отходы, и мастером полигона, хранится в делах на полигоне.

Справка имеет контрольный талон, удостоверяющий, что отходы приняты полигоном.

Контрольный талон, подписанный мастером полигона, хранится у соответствующей службы предприятия, сдающего отходы.

Поступление отходов на полигон отражается в "Журнале приема отходов". Форма записи в журнале приведена в приложении 3.

3.3. Вышестоящая организация, в ведении которой находится полигон твердых бытовых отходов, предусматривает в штатном расписании полигона и назначает приказом ответственного работника, выборочно контролирующего принимаемые отходы в режим эксплуатации, обеспечивающего безопасное в санитарно-гигиеническом и пожарном отношениях их складирование.

3.4. О предприятиях, доставляющих отходы на полигон, в нарушении данного нормативного материала руководство полигона сообщает местным коммунальным органам, санэпидстанции и пожарной инспекции с последующим лишением права вывоза промышленных отходов на полигон твердых бытовых отходов.

Приложение 1

Таблица 1

Перечень промышленных отходов IV класса опасности, принимаемых

на полигоны твердых бытовых отходов без ограничений

и используемых в качестве изолирующего материала

| Код группы и вида отхода | Вид отхода |
| --- | --- |
| 1.24.01 | Алюмосиликатный шлам СБ-Г-43-6 |
| 1.36.02.1 | Асбоцементный лом |
| 1.36.02.2 | Асбокрошка |
| 1.39.01 | Бентонита отходы |
| 1.31.01 | Графит отработанный производства карбида кальция |
| 1.39.02 | Гипсосодержащие отходы производства витамина В6 |
| 1.39.03 | Известь-кипелка, известняк, шламы после гашения |
| 1.39.04 | Мела химически осажденного твердые отходы |
| 1.39.05 | Окись алюминия в виде отработанных брикетов (при производстве АС3) |
| 1.39.06 | Окись кремния (при производстве ПВХ и АС3) |
| 1.39.07 | Паранита отходы |
| 1.39.08 | Плав солей сульфата натрия |
| 1.39.09 | Селикагель (из адсорберов осушки нетоксичных газов) |
| 1.24.02 | Селикагеля производства шлама с фильтр-прессов (содержит глину и кремнезем) |
| 1.24.03 | Соды гранулированной шлам |
| 1.24.04 | Содово-цементного производства отходы дистилляции в виде САО4 |
| 1.29.00 | Формовочные стержневые смеси, не содержащие тяжелых металлов |
| 1.24.05 | Химводоочистки и умягчения воды шламы |
| 1.27.01 | Хлорид-натриевые осадки сточных вод производства лаковых эпоксидных смол |
| 1.39.10 | Хлорная известь нестандартная |
| 1.36.02.03 | Шиферного производства твердые отходы |
| 1.39.11 | Шлаки ТЭЦ, котельных, работающих на угле, торфе, сланцах или бытовых отходах |
| 1.3912 | Шлифовальные материалы |

Таблица 2

Перечень промышленных отходов III и IV классов опасности,

принимаемых на полигоны твердых бытовых отходов

в ограниченном количестве и складируемых совместно

(нормативы на 1000 м3 твердых бытовых отходов)

| Код группы и вида отхода | Вид отхода | Предельное количество промышленных отходов |
| --- | --- | --- |
| 1.24.06 | Кубовые остатки производства уксусного ангидрида | 3 |
| 1.39.13 | Резита отходы (отвержденная формальдегидная смола) | 3 |
| 1.39.14 | Твердые отходы производства вспенивающихся полистирольных пластиков | 10 |
| Отходы при производстве электроизоляционных материалов: |
| 1.39.15 | Гетинакс электротехнический листовой Ш-8,0 | 10 |
| 1.39.16 | Липкая лента ЛСНПЛ-0,17 | 3 |
| 1.39.17 | Полиэтиленовая трубка ПНП | 10 |
| 1.39.18 | Стеклолакоткань ЛСЭ-0,15 | 3 |
| 1.39.19 | Стеклянная ткань 32-62 | 3 |
| 1.39.20 | Текстолит электротехнический листовой Б-16,0 | 10 |
| 1.39.21 | Фенопласт 03-010-02 | 10 |
| Твердые отходы суспензионного, эмульсионного производства: |
| 1.39.22 | Сополимеров стирола с акрилонитрилом или метилметакрилатом | 3 |
| 1.39.23 | Полистирольных пластиков | 3 |
| 1.39.24 | Акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков | 10 |
| 1.39.25 | Полистиролов | 3 |

Таблица 3

Перечень промышленных отходов IV - III классов опасности,

принимаемых в ограниченных количествах и складируемых

с соблюдением особых условий

| Код группы и вида отхода | Вид отхода | Предельное количество промышленных отходов (т на 1000 м3 ТБО) | Особые условия складирования на полигоне или подготовки на промышленных предприятиях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.39.26 | Активированный уголь производства витамина В6 | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.27 | Ацетобутилатцеллюлозы отходы | 3 | Прессование в кипы размером не более 0,3 х 0,3 х 0,3 м в увлажненном состоянии |
| 1.39.28 | Древесные и опилочно-стружечные отходы | 10 | Не должны содержать опилки, идущие на посыпание полов в производственных помещениях |
| 1.21.06 | Лоскут хромовый | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.29 | Невозвратная деревянная тара и бумажная | 10 | Не должны включать промасленную бумагу |
| 1.39.30 | Обрезь кожезаменителей | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.31 | Отбельная земля | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.32 | Фаолитовая пыль | 3 | Затаривание в мешки в увлажненном состоянии |
|  | Предельная суммарная нагрузка по таблицам 2 и 3 | 100 |  |

Примечание: Вырубка резины и прочие резиноотходы могут приниматься без количественных ограничений при наличии специально отрываемых для них в грунте траншей с последующей засыпкой.

Приложение 2

СПРАВКА

о производственных отходах, направляемых на полигон

твердых бытовых отходов

Регистрационный № ________

Наименование предприятия (организации), сдающего отходы ___________________________

Дата отправления _____________________ № автомашины _____________________________

Договор со спецавтохозяйством или полигоном № ____________________________________

Наименование вида отхода ________________________________________________________

Количество: в т __________________________________________________________________

в м3 ____________________________________________________________________________

Подписи:

Отгрузил отходы _________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

Сдал отходы на полигон __________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

Принял отходы __________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

Дата приема ______________________ Не принято (с указанием причин)

Контрольный талон

Контрольный талон и справка (выдается предприятию, сдающему

отходы) ________________________________________________________________________

Наименование предприятия, сдавшего отходы ________________________________________

Дата приема __________________________ № автомашины ____________________________

Вид отхода _________________________ Количество в т, м3 ____________________________

Лицо, принявшее отходы __________________ Лицо, сдавшее отходы____________________

Приложение 3

ФОРМА

записи в "Журнал приема отходов" на полигоне

| Дата | Регистрационный номер справки предприятия | Наименование предприятия, отгрузившего отходы | Вид отхода | Количество отходов | Номер карты складирования на полигоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | м3 |  |