Проект

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы

___________________________________________________________________________________

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Санитарно-эпидемиологические требования по сбору, хранению, транспортировке, переработке вторичного сырья и получаемой продукции

Санитарные правила

СП 2.1.7…..-….

Издание официальное

Москва · 20…

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Санитарно-эпидемиологические требования по сбору, хранению, транспортировке, переработке вторичного сырья и получаемой продукции

Санитарные правила

СП 2.1.7…..-….

Санитарно-эпидемиологические требования по сбору, хранению, транспортировке, переработке вторичного сырья и получаемой продукции. Санитарные правила СП 2.1.7…..-…. М., 20…- …с.

1. Разработаны авторским коллективом в составе: академик РАМН Н.В. Русаков, к.м.н. Г.И. Короткова, к.б.н. Н.Ю. Стародубова, Д.Э. Кадыров (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН); академик РАМН М.Г. Шандала, д.м.н. Л.С. Федорова, к.б.н. Е.И. Баканова, к.б.н. М.И, Шутова, А.С. Белова (НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора)

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко

3. Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от …….. 20….г.

4. Зарегистрированы Минюстом России, регистрационный № … от ………. 20…

4. Введены взамен Санитарных правил – « Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» СП 2524-82.

Федеральный закон

«О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВАННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

………20…				Москва					№ ………..

О введении в действие

санитарных правил

# На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Ввести в действие санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по сбору, хранению, транспортировке, переработке вторичного сырья и получаемой продукции. СП 2.1.7…..-…, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации ….. 20…г. по истечении десяти дней после их официального опубликования

# Г.Г. Онищенко

Содержание

1. Назначение и область применения	6

2. Общие положения	7

3. Сбор вторичного сырья у населения, учреждений и промышленных предприятий	8

4. Санитарно-эпидемиологические требования к стационарным приемным пунктам по заготовке вторичного сырья у населения	9

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и предприятиям по переработке вторичного сырья 	10

6. Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке вторичного сырья	11

7. Требования к продукции, получаемой из вторсырья	12

8. Личная гигиена персонала, работающего с вторичным сырьем 	12

9. Библиографические данные	14

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный сани-

тарный врач Российской Феде-

рации – Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г. Онищенко

……20…г.

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Санитарно-эпидемиологические требования по сбору, хранению, транспортировке, переработке вторичного сырья и получаемой продукции

Санитарные правила

СП 2.1.7…..-….

_____________________________________________________________________

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие санитарные правила (далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 № 14, ст. 1650).

1.2. Правила распространяются на следующие виды вторичного сырья, заготавливаемого от населения, предприятий и организаций и используемого после соответствующей обработки в различных отраслях промышленности:

сырье вторичное текстильное (ветошь) необработанное, состоящее из бывших в употреблении тканых, нетканых, вязаных, стеганых, шубных изделий, выработанных из натуральных, химических и смешанных волокон;

макулатура бумажная и картонная необработанная;

стеклотара; стеклобой

жестяные, алюминиевые банки;

полимерные материалы (полиэтилен, полиэтиленстирол, полиэтилентерефталат, полипропилен и др.);

черные и цветные металлы;

кость животных, собираемая на предприятиях общественного питания, мясоперерабатывающих предприятиях и от индивидуальных предпринимателей, а так же в лечебных учреждениях (кроме указанных в п. 2.4. настоящих Правил).

Примечание. Сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка отходов животного сырья (щетина, волос, рога, копыта, пух, перо и др.) осуществляются в соответствии со специальными правилами ветеринарно-санитарного надзора.

1.3. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к сбору, хранению, транспортировке, переработке вторичного сырья и получаемой из него продукции. При этом вторсырье, собираемое у населения, может рассматриваться как отход потребления, а вторсырье от промышленных предприятий – как отход производства, что требует соблюдения требований, изложенных в соответствующих нормативных актах.

1.4. Санитарные правила имеют своей целью обеспечить безопасные в санитарно-эпидемическом отношении условия труда работающих на заготовке, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья, и получаемой из него продукции.

1.5. Соблюдение настоящих правил является обязательным как на действующих, так и вновь проектируемых, создаваемых и реконструируемых пунктах сбора вторсырья и предприятиях переработки.

1.6. Заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям организации сбора, хранения, транспортировки, переработки вторичного сырья и получаемой из него продукции осуществляется территориальными органами Роспотребнадзора.

1.7. Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на руководителей организаций и предприятий, осуществляющих сбор, хранение, транспортировку, переработку вторичного сырья и получаемой продукции.

1.8. Требования правил являются обязательными для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся обращением со вторичными ресурсами.

1.9. Контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил возлагается на территориальные органы Роспотребнадзора

2. Общие положения

2.1. Сбор вторичного сырья от населения осуществляется через стационарные и передвижные приемные пункты, а также разъездными заготовителями (индивидуальными предпринимателями)  по согласованию с соответствующими структурами  жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Сбор вторичного сырья на предприятиях проводится с целью уменьшения отходов производства.

2.3.  Сбор вторичного сырья на свалках и полигонах разрешается производить по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора только специально организованными бригадами с соблюдением всех правил техники безопасности и  противоэпидемического режима (наличие спецодежды,  индивидуальных средств защиты и т.д.).

2.4. Запрещается сбор вторичного сырья в ряде лечебно-профилактических учреждений (инфекционных, кожно-венерологических, онкологических, туберкулезных) и отделений (патолого-анатомических, гнойной хирургии и др.), а также в ветеринарных учреждениях.

2.5. Запрещается заготовка вторичного сырья на предприятиях, производящих и  использующих токсичные вещества.

2.6. Запрещается производить заготовку кости павших животных.

2.7. Запрещается сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов, детских и лечебно-профилактических учреждений.

2.8. Запрещается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

2.9. Размещение приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории рынков производится по согласованию с   территориальными органами Роспотребнадзора.

2.10. Разрешается заготавливать вторичное сырье, извлеченное из бытового мусора на мусороперерабатывающих заводах и обезвреженное в соответствии с действующими нормативными документами.

2.11. По эпидемическим показаниям сбор отходов может быть приостановлен    на срок, определенный территориальными органами Роспотребнадзора,  при обязательном предупреждении организации, ведающей сбором вторичного сырья на данной территории.

2.12. Вторичное сырье, представляющее опасность в санитарно-эпидемическом отношении, подлежит немедленной изоляции и термическому обеззараживанию в соответствии с требованиями  территориальных органов Роспотребнадзора.

2.13. К сбору, перевозке и сортировке вторичного сырья должны допускаться   работники, прошедшие инструктаж и вакцинированные в соответствии с действующими нормативными документами.

2.14. Первичную обработку вторичного сырья следует проводить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и  правил техники безопасности (спецодежда и индивидуальные средства защиты в виде масок и марлевых повязок), с целью предупреждения негативного воздействия на здоровье работающих.

2.15. Проектирование, создание новых, реконструкция действующих объектов по сбору, хранению и первичной обработке вторичного сырья должны проводиться по согласованию  с территориальными органами Роспотребнадзора.

2.16. Вся изготовляемая из вторичного сырья продукция должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствующую маркировку.

2.17. Организации занимающиеся сбором и переработкой вторичного сырья должны иметь спецтранспорт собственный или на договорной основе, маркированный надписью  «Вторсырье».

3. Сбор вторичного сырья у населения,  учреждений и промышленных предприятий

3.1. Сбор вторичного сырья у населения осуществляется  раздельно по видам сырья, упакованным в соответствующую тару (плотные мешки, полиэтиленовые пакеты и др.). Собранное вторичное сырье может поступать на специально отведенные площадки временного хранения (закрытые сборники, контейнеры и др.) домовладений, к индивидуальным предпринимателям или на стационарные пункты.

3.2. Сборники и контейнеры должны периодически подвергаться дезинфекции с последующей мойкой или заменяться.

3.3. Стационарные пункты для временного хранения собранного от населения вторичного сырья организуются по согласованию с  территориальными органами Роспотребнадзора в  помещениях, расположенных изолированно от жилых зданий или в подвалах, полуподвалах и мусорокамерах жилых домов. В указанных помещениях вторсырье должно храниться раздельно по видам.

3.4. Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, прессованные кипы макулатуры и др. должны вывозиться маркированным автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий вторичного сырья.

3.5. Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки:

из лечебно-профилактических учреждений - ежедневно;

-кости из предприятий общественного питания, мясоперерабатывающих заводов, от индивидуальных предпринимателей, имеющих холодильные камеры, 1 раз в 10 дней, а при отсутствии - 2-3 раза в неделю;

-остальных видов вторичного сырья из всех объектов, на территории которых производится его сбор, - по мере накопления в сборниках и контейнерах;

-вторичного сырья из приемных пунктов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья - по мере его накопления.

4. Санитарно-эпидемиологические требования к стационарным приемным пунктам по заготовке вторичного сырья у населения

4.1. Стационарные приемные пункты по заготовке вторичного сырья у населения могут размещаться как в отдельно стоящих помещениях, так и в первых этажах жилых домов (по типовым или специальным проектам) с соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

4.2. Вновь строящиеся приемные пункты по заготовке вторичного сырья от населения, расположенные в отдельно стоящих помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 20 м от жилых и общественных зданий и не менее чем в 50 м от лечебно-профилактических и детских учреждений и школ.

4.3. Стационарные приемные пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для приема вторичного сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсеки для временного хранения различных видов вторичного сырья, душевую, санузел; шкаф для хранения чистой и грязной (рабочей) одежды, дезсредств, инвентаря др.

Пункт должен иметь подводку холодной и горячей воды и подключение к канализации, приточно-вытяжную вентиляцию.

4.4. Вновь открываемые стационарные приемные пункты, размещаемые в первых этажах жилых домов, должны иметь самостоятельный вход, набор необходимых помещений высотой не менее 2,5 м.

4.5. Пол в приемном пункте должен иметь покрытие, легко подвергающееся уборке и дезинфекции. Стены должны быть облицованы легкомоющимися материалами. Помещение должно быть проветриваемое и иметь естественное и искусственное освещение в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

4.6. Все помещения стационарных приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна производиться влажная уборка помещений и не реже 1 раза в месяц – дезинфекция, при необходимости - дезинсекция и дератизация. При высокой численности мух и ос, особенно в теплые сезоны года, рекомендуется проводить дезинсекцию по показаниям.

4.7. Допускается применение дезинфекционных средств, зарегистрированных в РФ и разрешенных к использованию в установленном порядке. Целесообразно использование дезинфицирующих средств с моющим эффектом на основе катионных поверхностно-активных веществ, позволяющих объединить обеззараживание объекта с его мойкой.

Для обработок помещений от насекомых целесообразно использовать средства в виде концентратов эмульсий, смачивающихся порошков, дустов, средств в аэрозольных упаковках.

Дезинфекционные средства следует использовать строго в соответствии с Инструкциями по применению, хранить в специально отведенных местах в оригинальной упаковке изготовителя.

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и предприятиям по переработке вторичного сырья

5.1. Организации и предприятия по переработке вторичного сырья следует размещать в промышленно - складских зонах населенных мест в соответствии с СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

5.2. Территория организаций и предприятий по переработке вторичного сырья должна быть огорожена забором, спланирована и благоустроена; проезды и места стоянок транспорта заасфальтированы; свободные участки озеленены. Должна быть выделена и оборудована площадка для мойки и дезинфекции тары и транспорта.

5.3. В процессе приема, сортировки вторичного сырья должны применяться современные технологии, предупреждающие возможное негативное воздействие на здоровье человека и загрязнение окружающей среды, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение.

5.4. Трудоемкие технологические операции по приему и переработке вторичного сырья в организациях и на предприятиях должны быть механизированы.

5.5. Заготовительные конторы и другие организации, предприятия, осуществляющие концентрацию вторичного сырья, поступающего из стационарных приемных пунктов, от индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий должны проводить специальную первичную обработку отдельных видов вторичного сырья. Так, поступившее вторичное текстильное сырье (ветошь) должно подвергаться дезинфекции, дезинсекции силами работников предприятий или по договору со специализированными организациями.

5.6. Дезинфекция и дезинсекция вторичного сырья должна осуществляться с использованием современных методов обработки, в том числе физических.

5.7. Предприятия и организации вторичного сырья должны иметь в своем составе:

-отдельные помещения для приема, сортировки, хранения вторичного сырья;

-отдельные помещения для обработки отходов производства и потребления;

-помещения для приема пищи и отдыха рабочих;

-гардеробную с чистым и грязным отделениями, с душами пропускного типа, санузел и умывальник;

-помещение для обезвреживания одежды;

-помещение для хранения инвентаря и дезинфицирующих средств;

-административное помещение др.

5.8. Все организации и предприятия по переработке вторичного сырья должны быть обеспечены водопроводом, канализацией, местной и общей приточно-вытяжной вентиляций, предусматривающей оснащение ее пылеулавливающими устройствами. А также отвечать всем  требованиям, предъявляемым к промышленным предприятиям в соответствии с действующими нормативными документами.

5.9. Первичная обработка вторичного сырья должна производиться в закрытых отапливаемых помещениях высотой не менее 3 метров с естественным и искусственным освещением в соответствии с СНиП 23-05-95.

5.10. Стены, потолки и полы помещений для первичной обработки вторичного текстильного сырья должны быть гладкими, обеспечивающими легкое удаление пыли.

5.11. Для удаления мусора и отходов производства из помещений и с территории на асфальтированной площадке должны быть установлены мусоросборники.

5.12. Все помещения предприятий по заготовке и первичной обработке вторичного сырья должны подвергаться дезинфекции и дезинсекции не реже 1 раза в месяц. Дезинсекцию проводят непосредственно в помещениях, где храниться вторсырье, а также в смежных с ними помещениях.

При обнаружении грызунов или продуктов их жизнедеятельности проводят дератизацию в соответствии с нормативно-методическими документами силами организаций, имеющих право заниматься этой деятельностью.

6. Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке вторичного сырья

6.1. Транспортировка вторичного сырья должны осуществляться маркированным спецтранспортом с надписью на внешней части кузова «Вторсырье».

6.2. Не разрешается перевозить вторичное сырье на пассажирском транспорте или транспорте, предназначенном для перевозки пищевых и сельскохозяйственных продуктов.

Запрещается использовать транспорт, применяемый для перевозки вторичного сырья, на сельскохозяйственных работах.

6.3. Транспорт, предназначенный для перевозки вторичного сырья, должен удовлетворять следующим требованиям:

-кабина водителя отделена от грузовой платформы стационарной перегородкой;

- тип кузова - закрытый;

-кузов оснащен системой фиксации контейнеров;

-дно и стены кузовов автомашин должны быть сплошными, а один из бортов - откидным;

-все части транспорта должны быть легко доступны для очистки и дезинфекции;

-внутренняя отделка кузова выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

- наличие маркировки на внешней части кузова «Вторичное сырье»;

- наличие комплекта средств на случай ликвидации аварийной ситуации (пакеты, перчатки, вода, дезинфицирующие средства и др.).

6.4. Стоянка транспорта для перевозки вторичного сырья может быть допущена только:

-на специальных автобазах;

-на территориях организаций и предприятий по заготовке и первичной обработке вторичного сырья;

-на других площадках по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

6.5. Дезинфекция транспорта и тары для перевозки вторичного сырья может производиться силами и средствами предприятий вторичного сырья или другими службами, имеющими дезинфекционные установки.

Транспорт, предназначенный для перевозки вторичного сырья, и тару обеззараживают раствором дезинфицирующих средств с использованием распыливающих устройств, разрешенных для этих целей в установленном порядке, или протирают с помощью ершей, щеток, ветоши.

Запрещается проведение работ по мойке и дезинфекции специализированных транспортных средств на общих моечных постах совместно с другими видами транспорта.

6.6. Санитарная обработка специализированных транспортных средств заключается мойке и обработке дезинфицирующими средствами внутренней отделки кузова, а также контейнеров.

6.7. Санитарную обработку кузова проводят не реже 1 раза в неделю, а также после аварийных ситуаций.

6.8. Работы по санитарной обработке специализированных транспортных средств и  контейнеров проводятся на специально выделенных и оборудованных для этих целей участках.

6.9. Участок для работ по санитарной обработке специализированных транспортных средств и  контейнеров должен быть оборудован твёрдым покрытием и системой очистки сточных вод.

7. Требования к продукции, получаемой из вторсырья

7.1. Технология переработки вторичного сырья должна обязательно подвергаться процедуре проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в специализированных аккредитованных гигиенических центрах в соответствии с действующими нормативными документами.

7.2. Вся получаемая продукция из перерабатываемого сырья должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности ее для здоровья человека и окружающей среды.

8. Личная гигиена персонала, работающего с  вторичным сырьем

8.1. Персонал, осуществляющий работы по сбору, хранению, транспортировке и переработке вторсырья, а также осуществляющий работы по санитарной обработке транспортных средств и контейнеров проходит предварительные и периодические медицинские осмотры (не реже 1 раза в год) и подлежит профилактической иммунизации в установленном порядке в соответствии с действующими нормативными актами.

8.2. Все рабочие, занятые на заготовке, первичной обработке и перевозке вторичного сырья, должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой и  сменными комплектами в зависимости от характера выполняемой работы. Спецодежда должна быть удобной и предохранять работающих от пыли и других загрязнений, быть легко доступной для очистки и дезинфекции.

8.3. На предприятиях по переработке вторичного сырья должна быть предусмотрена камера для дезинфекции рабочей одежды.

Библиографические данные

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучие населения» № 52-ФЗ от 30.03.99

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7.02.92

3. Федеральный закон № 157 от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 30.06.2006 N 91-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ)

4. ГОСТ 25916-83 «Ресурсы минеральные вторичные. Термины и определения»

5. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

6. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 августа 2001г № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции»

8. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

9. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

10. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

12.СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», М.,2003г.